Министерство  науки и образования Российской Федерации

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ         «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »

В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ»  в г. Усть-Илимске)

ГИДРАВЛИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Усть-Илимск 2020

Гидравлика: Методические указания и контрольные задания -Для студентов заочной формы обучения  среднего профессионального образования  по специальностям:  23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  35.02.02  Технология лесозаготовок;  35.02.03  Технология деревообработки. 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов

Составитель : Е. Г. Горянова.-г. Усть-Илимск: Изд-во   БГУ,2020 г.-   с.

Согласовано:

Заместитель директора  филиала ФБГОУ  ВО «БГУ»  по УМР

«___»____________2020г.

________________И.Л.Романова

Принято на заседании цикловой комиссии  механизации, технологии и информатизации

Протокол №___ от «___» __________ 2020г.

Председатель ЦК

____________ Е.Г.Горянова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Настоящее учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой дисциплины   "Гидравлика" для специальностей СПО, где стандартом предусмотрено изучение данного учебного предмета,  и содержит материал, который является основной частью рабочей программы.

В пособии наряду с изложением теоретического материала рассматриваются решения типичных  задач и приводятся задания для  контрольной работы. Задания для контрольной работы составлены с учетом того, что студенты имеют соответствующую  подготовку.

Методические указания составлены для оказания помощи  студентам заочного отделения в изучении данной дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ, ВЫПОЛНЕНИЮ

И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Согласно специфике заочного обучения студенты самостоятельно изучают дисциплину « Гидравлика» по рекомендуемой литературе.

Изучение теоретического материала ведется в последовательности, предусмотренной программой. Необходимо иметь в виду, что основной целью изучения теории является формирование умений применять ее для решения практических задач.  При возникновении затруднений  необходимо обратиться за консультацией к преподавателю.

По данной дисциплине студент выполняет одну контрольную работу.

Задания на контрольную работу составлены в 10 вариантах. Вариант контрольной работы определяется  последней цифрой шифра студента, который приведен в зачетной книжке.

Контрольная работа включает в себя  пять  задач

Каждый студент выполняет свой  вариант контрольной работы в соответствии с порядковым номером шифра студента. Работа, выполняемая не по своему варианту, не рецензируется.

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать следующие требования:

- Каждую задачу необходимо начинать   с новой страницы, обязательно вписывая контрольный вопрос или условия задачи и исходные данные в полном объеме, непосредственно перед ответом на вопрос или решением задачи.

- Решение задач следует начинать после детального изучения соответствующих тем программы. После решения каждой задачи необходимо оставлять  страницу для замечаний преподавателя и для работы над ошибками

- В конце контрольной работы следует указать список используемой литературы с полным названием, автором и годом издания.

- Работу необходимо зарегистрировать на сайте,  подписать и поставить дату ее выполнения. Образец титульного листа контрольной работы представлен в Приложении 1

- Получив отрецензированную работу, студент должен:

а) при наличии неудовлетворительной оценки исправить ошибки, сделать  необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное рецензирование;

б)  при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется рецензией, и представить работу  экзаменатору.

- При затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к преподавателю для  консультации по неясным вопросам.

- Решение задач необходимо сопровождать краткими и четкими пояснениями.

- Вычисление следует производить с необходимой точностью до двух знаков после запятой.

9. При решении задач следует пользоваться Международной системой единиц СИ.

10. В конце контрольной работы необходимо привести список используемой литературы.

Контрольная работа по гидравлике для студентов заочного отделения специальности ТЛ, ТД, МЛ

| №№ вариантов | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1.14 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| 2 | 1.1 | 1.15 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| 3 | 1.2 | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| 4 | 1.2 | 1.18 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| 5 | 1.3 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| 6 | 1.3 | 1.14 | 1.28 | 1.30 | 1.34 |
| 7 | 1.7 | 1.15 | 1.28 | 1.30 | 1.34 |
| 8 | 1.7 | 1.16 | 1.28 | 1.30 | 1.34 |
| 9 | 1.9 | 1.18 | 1.28 | 1.30 | 1.34 |
| 10 | 1.9 | 1.23 | 1.28 | 1.30 | 1.34 |

Контрольная работа по гидравлике для студентов заочного отделения по специальности ТД, ТЛ, МЛ

  - Физические свойства жидкости

Задача 1.1. Определить плотность жидкости, полученной смешиванием объёма V1 жидкости плотностью ρ1 и объёма V2  жидкости плотностью ρ2 . Значения V1 и ρ1, V2  и ρ2 даны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V1, л | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| V2, л | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
| ρ1 , кг/м3 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 |
| ρ2 , кг/м3 | 910 | 905 | 900 | 895 | 890 | 880 | 875 | 870 | 865 | 860 |

Формула для решения задач № 1.1 – 1.3:

Задача 1.2. Жидкость, имеющая плотность  ρ и объём V, получена смешиванием масла плотностью ρ1 с маслом плотностью ρ2.

Определить объём масел, составляющих эту жидкость. Значения ρ, V, ρ1 и ρ2 даны в таблице 1.2. Формула для решения приведена в задаче 1.1.

Таблица 1.2

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V, л | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| ρ , кг/м3 | 865 | 875 | 880 | 875 | 890 | 895 | 895 | 900 | 910 | 915 |
| ρ1 , кг/м3 | 850 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 |
| ρ2 , кг/м3 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | 930 |

Задача 1.3. Определить плотность жидкости, полученной смешиванием двух минеральных масел плотностью ρ1 и ρ2. Объём первого масла содержит 40%объёма второго. Значения ρ1 и ρ2 указаны в табл.1.3.

Формула для решения приведена в задаче 1.1.

Таблица 1.3

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ρ1 , кг/м3 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 |
| ρ2 , кг/м3 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 |

Задача 1.7. Минеральное масло и вода в гидроцилиндрах при атмосферном давлении p0 занимают объём V0.

Определить какой объём будут занимать эти жидкости при давлении p (табл.1.7), есликоэффициент объёмного сжатия минерального масла βV =6,6·10-10 м2/Н, а для воды - βV =4,7·10-10 м2/Н. Деформацией стенок гидроцилиндра пренебречь.

Таблица 1.7

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V0 , л. | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| ρ , МПа | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |

Формула для решения задач 1.7 – 1.9

Задача 1.9. Стальной трубопровод длиной l и диаметром d при атмосферном давлении p0 полностью заполнен минеральным маслом.

Определить какой дополнительный объём минерального масла необходимо подать в полость трубы при гидравлическом испытании под давлением p. Коэффициент объёмного сжатия масла βV =6,6·10-10 м2/Н. Деформацией стенок трубы пренебречь. Значения l, d и p даны в табл. 1.9. Формула для решения приведена в задаче 1.7.

Таблица 1.9

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l, м | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| d, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| p, МПа | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |

1.2. Гидростатика

Задача 1.14. определить усилие T2  на  поршне гидравлического пресса (рис. 1.2), если известно усилие T1 на малом поршне. Значения d1,  d2 и T1 приведены в табл. 1.14. Потерями напора пренебречь.

Формула для решения задачи:

Таблица 1.14

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d1, мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
| d2, мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| T1 ,Н·104 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |

где

Задача 1.15. До полной зарядки поршень плунжерного гидроаккумулятора (рис. 1.3) диаметром  D и массой m переместился вверх на высоту x . Давление зарядки p.

Определить требуемую жёсткость пружины c . Значения  D, m, x  и p приведены в табл. 1.15. Трением между поршнем и цилиндром пренебречь [7].

Формулы для решения задачи:

S0 –mg ;  F= с·x ; T=F.

Таблица 1.15

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| x, мм | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| p, МПа | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m, кг | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |

Задача 1.16.  Определить давление жидкости в грузовом гидроаккумуляторе , если масса груза равна m1 , масса плунжера  - m2, а его диаметр – d. Значения m1, m2  и d приведены в табл. 1.16. трением плунжера в опоре пренебречь.

Таблица 1.16

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m1, кг | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| m2, кг | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| d, мм | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Формула для решения задачи:

,

Задача 1.18. Цилиндрический сосуд массой m, диаметром D и высотой h полностью заполненный жидкостью плотностью ρ, опирается на плунжер диаметром d (рис. 1.5).

Определить показания манометра и усилие T на верхней крышке сосуда. Значения параметров D, d, h a  и ρ приведены в табл. 1.18. Трением опоры сосуда о плунжер пренебречь.[3].

Формулы для решения задачи:

-ρ∙g

Таблица 1.18

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| d, мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| h, мм | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 |
| a, мм | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| ρ кг/м3, | 1000 | 970 | 940 | 910 | 880 | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 |

Задача 1.23. Определить давление ρ0 на свободной поверхности жидкости в резервуаре, если вода в трубке поднялась на высоту h (рис.1.10).

Формула для решения задачи:

pатм-pвак

Таблица 1.23

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h, м | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 3,2 |

1.3.Гидродинамика

Задача 1.27. Определить среднюю скорость v потока жидкости с расходом Q по трубопроводу диаметром d . Значения Q и d приведены в табл. 1.27.

Таблица 1.27

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q 10--2·м3/c | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| d, мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |

Задача 1.28. Определить абсолютное давление в диффузоре горизонтальной трубы  (рис.1.14), размеры и расход  в которых   приведены в таблице 1.28.  Показания открытого пьезометра  - h1, а плотность жидкости ρ. Потерями напора по длине трубы пренебречь.

Формулы  для решения задачи:

Таблица 1.28

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d1, мм | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
| d2, мм | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| Q ,л/c | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| h1 , мм | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 |
| ρ, кг/м3 | 1000 | 990 | 980 | 970 | 960 | 950 | 940 | 930 | 920 | 910 |

Задача 1.30. Через резервуар (рис.1.16)  пропускается постоянный расход жидкости Q. Определить местные потери давления в коротком трубопроводе. Суммарный коэффициент местных сопротивлений   ξ =ξ1 + ξ2  +ξ3 +ξ4 +ξ5 приведён в таблице 1.30. Марка масла МГ-15-В (с),

Формула для решения задачи:

·

Таблица 1.30

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, л/мин | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| d, мм | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| ξ | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| , 10 -6 ·м2 /с | 510 | 480 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 |

Задача 1.34. Определить напор H, требуемый для пропуска заданного расхода Q воды вытекающей из открытого бака в атмосферу, если d – диаметр трубы, а µ - коэффициент расхода. Значения Q и d приведены в таблице 1.34. Гидравлическим сопротивлением трубопровода пренебречь.

Формула для решения задачи:

Таблица 1.34

| Параметр | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, л/с | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 3,2 |
| d, м | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| µ | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,93 |

Библиографический список

- Каверзин, С.В. Курсовое и дипломное проектирование по гидроприводу самоходных машин:учеб. пособие /С.В. Каверзин. – Красноярск: ПИК «Офсет», 1977.-384 с.

- Каверзин, С.В. Сборник задач по гидравлике и гидравлическому приводу / С.В. Каверзин. – Красноярск: КГТУ», 1999.-35 с.

- Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Д. Ф. Бугаев. – М. :Машиностроение, 1972.- 472 с.

- Гейер, В. Г. Гидравлика и гидропривод: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд, перераб. и доп. / Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод. М.: Недра, 1991.-331 с.

- Вакина, В. В. Машиностроительная гидравлика / В. В. Вакина, И. Д. Денисенко, А.А. Столяров. – Киев: Вища школа, 1986. -208 с.

- Каверзин, С. В. Обеспечение работоспособности гидравлического привода при низких температурах / С.В. Каверзин, В. П. Лебедев, Е. А.Сорокин. Красноярск: ПИК «Офсет», 1998.-240 с.

- Перекрестов, А. В. Задачи по объёмному гидроприводу / А. В. - Киев: Вища школа, 1983. -144 с.

- Лепёшкин, А. В. Гидравлика и гидропневмопривод: учеб. Ч. 2 /А. В. Лепёшкин, А. А. Михайлин, А. А. Шейпак; ред. А. А. Шейпак. – М.; МГИУ, 2003. – 352с.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю